УДК 629.19

К.Н. Курская, Е.Н. Остапенко, Н.А. Репьях(

г. Пермь

Траектории орбитального зондирования

свободно движущихся объектов

Процесс освоения и изучения космического пространства обусловил появление большого количества задач теоретического плана: задачи выведения на орбиту, задачи встречи, задачи дальнего и ближнего наведения, анализ траекторий управляемого движения с разными алгоритмами управления и др. В этом ряду может быть рассмотрена задача построения траекторий облета активным космическим аппаратом космических объектов, совершающих свободное кеплеровское движение в центральном гравитационном поле по эллиптической орбите заданного эксцентриситета*.

Особенностью предлагаемого решения этой задачи является, во-первых, комбинированный характер управления, представляющего суперпозицию импульсного и непрерывного воздействия на активный космический аппарат (КА), и, во-вторых, трехмерность пространства, в котором происходит движение управляемого КА.

Назовем инспектируемым КА пассивный аппарат, в окрестности которого планируется выполнить маневрирование активного, управляемого КА с целью осмотра, инспекции, пассивного. Пусть известна траектория кеплеровского движения инспектируемого КА. Свяжем с инспектируемым КА орбитальную систему координат  (ОСК), полагая, что этот КА, как цель [1, 2] определяет "опорное" движение точки  – начала орбитальной системы.

Пространственное движение активного – инспектирующего – КА будем рассматривать в построенной таким образом ОСК, у которой ось  направлена по местной вертикали точки , ось  – по вектору орбитальной угловой скорости точки , ось  дополняет две другие оси до правого базиса.

Дифференциальные уравнения пространственного относительного движения активного КА имеют вид [1]:

(1)

где  – безразмерные координаты и проекции вектора относительной скорости управляемого КА, штрих в уравнениях (1) означает производную по  – истинной аномалии опорной точки ,

– эксцентриситет кеплеровой орбиты точки ,  – проекции вектора управляющего ускорения  на оси ОСК.

Алгоритм управления активным КА

Для решения задачи инспектирования опорной точки и построения соответствующих траекторий возможны, в зависимости от начальных и граничных условий, различные способы и методы нахождения управляющего вектора . Наиболее предпочтительными являются методы, которые определяют управление  в виде синтеза, т.е. в виде явной зависимости  от фазовых координат. Предполагая, что ограничений на вид траекторий инспектирования нет, в частности нет запретных областей для траекторий движения активного КА, найдем вектор  из локально-оптимального условия наискорейшего изменения целевой функции  [3], отвечающей требуемому поведению управляемого объекта.

Известно, что модуль вектора кинетического момента  точки  относительно опорной точки  соответствует площади параллелограмма, построенного на векторах  и , так как

.                          (2)

Здесь  – радиус-вектор активного КА в ОСК,  – вектор относительной скорости КА,  – секторная скорость, т.е. скорость изменения площади, ометаемой радиус-вектором  в ОСК. Приняв в качестве целевой функции  секторную скорость

,                                           (3)

из условия  определится вектор управляющего ускорения :

(4)

где введены обозначения

Управление (4) обеспечивает наискорейшее приращение площади, из точек которой активному КА можно "изучать" точку  и ее свойства, распространяющиеся в области , в режиме нарастающего объема информации, при условии что это нарастание зависит от секторной скорости .

Результаты численного интегрирования уравнений (1) с управлением (4) для следующих параметров движущихся КА:

– опорная точка , где находится пассивный КА, движется по кеплеровой траектории с эксцентриситетами ,  и параметром ;

– начальное положение активного КА соответствует расположению его на оси , позади (либо впереди) пассивного, в точке , ;

– вектор начальной скорости  активного КА лежит в плоскости, перпендикулярной оси , , , ;

– модуль управляющего ускорения  и , интервал интегрирования соответствует трем оборотам пассивного КА вокруг гравитационного центра: .

Так, "облет" как таковой, т.е. возможность наблюдать активным КА точку О "со всех направлений", осуществим лишь в орбитальной плоскости при вертикальном направлении вектора: "вверх" (), либо "вниз" (). При этом траектория движения активного КА в плоскости  – раскручивающаяся спираль, число витков которой относительно пассивного КА равно числу оборотов пассивного КА вокруг гравитационного центра (рис. 1).

Рис. 1

При  первый виток спирали не охватывает точку О, а последующие витки имеют тенденцию разряжения в направлении орбитального движения пассивного КА и уплотнения в противоположном направлении. При  происходит полный "облет" точки О на первом витке спирали, направления разряжения и уплотнения витков спирали противоположны соответствующим направлениям для случая .

Семейства траекторий для рассмотренных значений эксцентриситета () симметричны относительно орбитальной плоскости , если симметричны относительно этой плоскости векторы . Проекции траекторий на орбитальную и горизонтальную  плоскости для двух верхних симметричных направлений векторов :  и  показаны на рис. 2. Симметрия направлений векторов  относительно горизонтальной плоскости  не переходит в симметрию траекторий как показывают пары траекторий для , ,  в силу разных знаков вертикальной составляющей вектора  (рис. 3).

Рис. 2

Рис. 3

Траектории инспектирования при  и – пространственные раскручивающие спирали, определяющие свои телесные углы , из которых возможно обозревать пассивный КА. Эти телесные углы практически симметричны относительно горизонтальной плоскости . Кроме того, углы  сильно сплюснуты по вертикали, а оси углов  отклоняются от орбитальной плоскости в боковом направлении соответственно знаку .

С увеличением эксцентриситета орбиты пассивного КА увеличиваются размеры областей плоских спиралевидных траекторий относительного движения активного КА в орбитальной плоскости ( и ). Поперечная плоскость  делит эти области на две зоны, в которых наблюдаются уплотнения витков спирали в одной зоне и разряжения витков – в другой. Увеличение эксцентриситета приводит к уменьшению зон уплотнения по отношению к зонам разряжения.

Пространственные траектории относительного движения  для малости значений эксцентриситета  характеризуются монотонным движением отклонения от орбитальной плоскости на первых двух витках пространственной спирали, и на третьем витке появляется участок убывания отклонения от этой плоскости, т.е. участок, на котором активный КА приближается к плоскости движения пассивного КА. При увеличении эксцентриситета участок приближения траектории активного КА к плоскости  появляется уже на втором и третьем витке, а затем участки удаления начинают чередоваться с участками приближения к плоскости  на первом и последующих витках. При этом происходит возрастание амплитуды отклонений.

Библиографический список

- Ермилов Ю.А. Управление сближением космических аппаратов / Ю.А.Ермилов, Е.Е.Иванова, С.В.Пантюшин. М.: Наука, 1977.

- Лебедев А.А. Встреча на орбите / А.А.Лебедев, В.Б.Соколов. М.: Машиностроение, 1969.

- Моисеев Н.Н. Численные методы в теории оптимальных систем / Н.Н.Моисеев. М.: Наука, 1971.

# Footnotes

© Курская К.Н., Остапенко Е.Н., Репьях Н.А., 2009

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №09-01-99006-р-офи.