# УДК 531/534(00)

А.Б. Мелентьев, Е.Л. Тарунин(

г. Пермь

# ВАРИАНТЫ АСИММЕТРИЧНОГО ВРАЩЕНИЯ

Интерес к асимметричному вращению вызван возможностью реализовать асимметричную силу, обладающую рядом известных специфических эффектов. Аналитически и численно исследованы решения обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих периодическое вращение тела вокруг неподвижной оси при заданном моменте силы.

Момент силы М считали зависящим от угла поворота φ, угловой скорости ω и угла наклона оси вращения к вектору силы тяжести ψ. M=M(φ, ω, ψ). Рассмотрены два варианта с кусочно-постоянными значениями момента силы, которые реализуют «асимметричное вращение». Под асимметрией вращения понималось отношение времен прохождения полуоборотов в установившемся периодическом режиме. В случае вертикальной оси вращения (ψ=0) проанализированы аналитические решения, а в случае горизонтальной (ψ=90°) –  только численные.

Введение

Эффекты колебаний механических систем наиболее полно исследованы в случае гармонических колебаний [1–3]. Новые эффекты появляются в случае асимметричных колебаний [4–12]. Эти эффекты наиболее ярко проявляются при наличии разного рода нелинейности. Асимметрия колебаний может быть вызвана различными причинами [4–6]. Эффекты асимметрии, вызванные разным временем движения, были исследованы в работах [7–12]. Начало этих исследований было положено в работе [13], в которой исследуется движение инерцоида при заданной кинематике асимметричного колебания грузов. В частности, в [13] было показано, что для поступательного движения инерцоида необходимо выполнение двух условий: асимметрия и наличие нелинейного трения. В [7] асимметричные колебания были вызваны асимметричным вращением грузов, вращающихся в разных направлениях. В [14] было сделано обобщение задачи Н.Е. Жуковского о рассеве на случай асимметричного колебания поверхности. При этом оказалось, что соответствующие дифференциальные уравнения задачи подобны уравнениям в работах [7–9]. В качестве нелинейного трения рассматривалось "сухое" (Кулоново) трение [8] и вязкое нелинейное трение [9]. Влияние асимметричных колебаний подвеса на устойчивость инверсной тяги (закон Капицы) исследовалось в [15], а необычные резонатнтные эффекты при асимметрии колебаний показаны в [10]. Обзор эффектов асимметричных колебаний содержится в [11].

В данной работе исследуются различные варианты асимметричного вращения без анализа сил реакции на ось вращения.

1. Описание моделей

Дифференциальное уравнение для угловой скорости ω первой модели [12] имеет вид

|  | – сектор ускорения, – сектор торможения, – для других углов, | (1) |
| --- | --- | --- |

где ( – угол вращения,  – производная по времени от угловой скорости, J – момент инерции, M(( ) – момент сил, ( и ( – постоянные значения, определяющие ускорение и коэффициент торможения соответственно, ψ – угол наклона плоскости вращения, g = 9,81 м/с2 ускорение свободного падения. Уравнения модели содержат 7 параметров: ψ – угол наклона плоскости вращения, (, ( и 4 угла ( j (j=1..4). Значениям углов ( j соответствуют времена tj. Моменту t = 0 соответствует угол ( = ( 0 = 0 и некоторая начальная угловая скорость ω0. Отметим, что, как правило, нас будут интересовать установившиеся периодические решения. Предполагалось, что интервал торможения [( 1, ( 2] лежит внутри интервала [0, π], а интервал ускорения [( 3, ( 4] лежит внутри интервала [π, 2π]. Изображения секторов модели и используемые обозначения схематично представлены на рис. 1, 3.

Дифференциальное уравнение для угловой скорости ω второй модели имеет вид

|  | – сектор c торможением, – для других углов | ((2) |
| --- | --- | --- |

Обозначения соответствуют первой модели. Отметим, что сектор ускорения растянут на весь круг, а сектор с торможением [( 1, ( 2] находится в интервале [0, π]. Изображение секторов второй модели схематично представлено на рис. 2. Этот вариант легко реализовать на практике.

| Рис. 1. Схема первой модели | Рис. 2. Схема второй модели |
| --- | --- |

Для обеих моделей рассмотрены два случая: ψ = 0° (вращение в горизонтально плоскости) и ψ = 90° (вращение в вертикальной плоскости). При этом во всех случаях нас интересовали установившиеся периодические решения.

2. Решение уравнений первой модели при ψ = 0°

На участках с нулевым значением момента силы M(( )=0 скорость вращения постоянна. Типичная зависимость ω(t) изображена на рис. 3. На этом же рисунке даны обозначения интервалов времени ΔTj, соответствующих интервалам углов Δ( j.

Рис. 3. Типичная зависимость ω(t) первой модели при вращении в горизонтальной плоскости

На этапе ускорения зависимость угловой скорости от времени имеет вид

| t3≤ t ≤ t4; | (3) |
| --- | --- |
|  | (4) |

На этапе торможения:

| t1≤ t ≤ t2; | (5) |
| --- | --- |
|  | (6) |

При установившемся периодичном вращении получаем

| . | (7) |
| --- | --- |

В установившем режиме угловая скорость изменяется в пределах от минимальной  до максимальной . Из обозначений, указанных на рис. 3, и формул (3)-(7) следуют связи:

|  | (8) |
| --- | --- |

Интервал времени торможения находится из соотношения (7):

| . | (9) |
| --- | --- |

Период установившегося вращения:

| . | (10) |
| --- | --- |

Параметром, определяющим асимметрию вращения ξ, является отношение времени, за которое маятник проходит интервал углов от π до 2π, к времени прохождения интервала углов от 0 до π:

| . | (11) |
| --- | --- |

Границы угловой скорости однозначно определены через параметры модели

| ; . | (12) |
| --- | --- |

Для параметров

|  | (13) |
| --- | --- |

период вращения Т = 7.622 с, а параметр асимметрии ξ = 1.734. Решение для этого случая изображено на рис. 3.

3. Решение уравнений первой модели при ψ = 90°

Решение уравнения в этом случае находилось методом пошагового интегрирования. Для более точного учета смены режимов на границе секторов шаг по времени устанавливается переменным. Например, для случая, когда расчет привел к значениям , а , получим схему перерасчета

| , | (14) |
| --- | --- |

в которой (* – новый шаг по времени перед границей сектора,  совпадает с φ4, ( – старый шаг по времени. Получим квадратное уравнение для определения нового шага по времени. Для следующей итерации необходимо учесть, что новый шаг снова будет стандартным, а предыдущий шаг – найденным из квадратного уравнения.

Численное решение, полученное с помощью программы, реализующей описанный метод, для параметров

|  | 1(15) |
| --- | --- |

дает значения Т = 1.937 с, ξ = 0.636. Соответствующая зависимость угловой скорости от времени представлена на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость ω(t) первой модели

с параметрами (15) и ψ = 90°

4. Решение уравнений второй модели при ψ = 0°

Для решения уравнений второй модели рассмотрим вариант с ( 1 = 0.

Рис. 5. Типичная зависимость ω(t) второй модели при вращении в горизонтальной плоскости

На этапе с торможением имеем следующие аналитические зависимости:

| , 0 ≤ t ≤ t2; | (16) |
| --- | --- |
| ; | (17) |
| ; | (18) |
| . | (19) |

В остальных случаях зависимости имеют вид

| , t2 ≤ t ≤ T; | (20) |
| --- | --- |
| ; | (21) |
| , ; | (22) |
| . | (23) |

Численное решение уравнений второй модели для параметров

|  | (24) |
| --- | --- |

дает значения Т = 2.63 с, ξ = 0.67. Соответствующая зависимость ω(t) представлена на рис. 5.

5. Решение уравнений второй модели при ψ = 90°

Отметим, что в случае вертикальной плоскости вращения для выхода на режим вращения требуется ограничение снизу на начальную угловую скорость

| . | (25) |
| --- | --- |

Для  получим, что  рад/с.

Численное решение для параметров

|  | (26) |
| --- | --- |

дает значения Т = 1.78 с, ξ = 0.67.

Рис. 6. Зависимость ω(t) второй модели

с параметрами (26) и ψ = 90°

На рис. 6. приведена зависимость угловой скорости от времени для данного случая.

Выводы

- Предложены две модели для реализации асимметричного вращения.

- Найдены аналитические зависимости для основных характеристик – периода вращения и параметра асимметрии. Эти зависимости могут быть использованы для предварительной оценки реализации асимметричных колебаний, вызванных вращением.

Библиографический список

1. Мандельштам Л.И. Лекции по теории колебаний / Л.И.Мандельштам. М.: Наука, 1972. 470 с.

2. Андронов А.А. Теория колебаний / А.А.Андронов, А.А.Витт, С.Э.Хайкин. М.: Наука, 1981.

3. Ландау Л.Д. Механика / Л.Д.Ландау, Е..М.Лифшиц. М.׃ Наука, 1965. 204 с.

4. Блехман И.И. Вибрационное перемещение / И.И.Блехман, Г.Ю.Джанелидзе. М.: Наука, 1964. 412 с.

5. Блехман И.И. Движение частицы в колеблющееся среде при наличии сопротивления типа сухого трения / И.И.Блехман, В.В.Гортинский, Г.Е.Птушкина // Изв. РАН СССР. Механика и машиностроение. 1963. №4.

6. Блехман И.И. Вибрационная механика / И.И.Блехман. М.: Наука, 1994. 398 с.

7. Тарунин Е.Л. Влияние трения на движение инерцоида / Е.Л.Тарунин // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы / Перм. ун-т. Пермь, 1996. С.195–223.

8. Тарунин Е.Л. Особенности асимметричных колебаний при наличии сухого трения / Е.Л.Тарунин // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы / Перм. ун-т. Пермь, 2003. №35. С.167–183.

9. Тарунин Е.Л. Особенности асимметричных колебаний при наличии вязкого нелинейного трения / Е.Л.Тарунин // Прикладная математика и механика: сб. / Перм. политехн. ун-т. Пермь, 2003. №1. С. 9–15.

10. Тарунин Е.Л. Резонанс при асимметричной вынуждающей силе / Е.Л.Тарунин // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы / Перм. ун-т. Пермь, 2004. №36. С.80–190.

11. Тарунин Е.Л. Обзор особенностей асимметричных колебаний / Е.Л.Тарунин // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы / Перм. ун-т. Пермь, 2005. №37. С.169–187.

12. Тарунин Е.Л. Снова об инерцоиде / Е.Л.Тарунин // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы / Перм. ун-т. Пермь, 2008. №40. С.179–192.

13. Жуховицкий Е.М. К теории инерцоида / Е.М.Жуховицкий, Е.Л.Тарунин, И.ГШапошников // Учен. зап. Перм. ун-та. Пермь, 1972. №257. С.89–98.

14. Тарунин Е.Л. Варианты задачи Н.Е.Жуковского о рассеве // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы / Перм. ун-т. Пермь, 2002. №34. С.101–111.

15. Капица П.Л. Динамическая устойчивость маятника при вибрации его подвеса / П.Л.Капица // ЖЭТФ. 1951. Т.21, №5. С.588–594.

# Footnotes

© Мелентьев А. Б., Тарунин Е. Л., 2009