УДК 621.865.8–5

А.В. Соколов(

г. Москва

Об условиях  асимптотической  устойчивости движения  трехзвенного  управляемого

электромеханического  манипулятора

Исследуются вопросы обеспечения асимптотической устойчивости программного движения электромеханических систем с голономными и неголономными связями. Находятся условия асимптотической устойчивости движения модели трехзвенного управляемого электромеханического манипулятора.

Для теоретического изучения динамики манипуляционных роботов, определения конструктивных параметров и законов управления необходимо иметь расчетные механические модели, с достаточной точностью описывающие свойства реальных роботов. Выбор расчетной модели в каждом конкретном случае определяется кинематической схемой манипулятора, механическими свойствами (инерционными, упругими, диссипативными и т.п.) его деталей и узлов, типом и характеристиками приводов, а также необходимой точностью производимых расчетов.

С математической точки зрения, расчетная модель манипуляционного робота представляет собой систему дифференциальных уравнений. Эта модель может содержать уравнения, описывающие также явления немеханической природы, например электрические процессы в цепях электродвигателей приводов.

1. Исследование условий асимптотической устойчивости движения управляемого электромеханического манипулятора

Поставим задачу нахождения условий, обеспечивающих асимптотическую устойчивость программного движения электромеханических систем с голономными и неголономными связями.

Для электродвигателя постоянного тока, с независимым возбуждением выполняются соотношения [1]:

,		      (1.1)

,			 (1.2)

где  – угол поворота ведомой шестерни редуктора; – передаточное число редуктора (отношение числа зубьев ведомой и ведущей шестерен);  и  – соответственно коэффициент индуктивности и электрическое (омическое) сопротивление обмотки ротора электродвигателя; и - управляющее электрическое напряжение;  – момент электромагнитных сил, создаваемых двигателем и приложенных к его ротору;  – суммарный момент инерции ротора электродвигателя и ведущей шестерни редуктора относительно оси вращения;  – момент сил реакции, действующих на ведущую шестерню; k – коэффициент, зависящий от напряжения на входе цепи возбуждения. Будем предполагать, что это напряжение постоянно. Тогда k = const.

При описании динамики манипуляционных роботов обычно используют уравнения Лагранжа второго рода

.			(1.3)

Уравнения (1.1), (1.2) описывают электрические процессы, проходящие в электродвигателе звена манипулятора; (1.3) описывают динамику звена манипулятора. Аналогичные уравнения можно записать для каждого звена. Уравнения типа (1.1), (1.2), (1.3) можно объединить в систему [2]:

(1.4)

Заданной программой движения манипуляционной системы можно считать ограничения, наложенные на обобщенные координаты и скорости, которые в общем виде можно представить как совокупность уравнений голономных и неголономных связей:

,	,		(1.5)

В работе [3] было показано, что для обеспечения асимптотической устойчивости интегрального многообразия , описываемого уравнениями (1.5), следует использовать вместо уравнений связей (1.5) уравнения программных связей:

(1.6)

в которых возмущения связей  рассматриваются как переменные, удовлетворяющие дифференциальным уравнениям

,	,   (1.7)

,,.

Правые части уравнений (1.7) можно выбрать так, чтобы их тривиальное решение

было асимптотически или экспоненциально устойчиво [4]. Будем считать, что из асимптотической или экспоненциальной устойчивости тривиального решения  уравнений (1.7) следует соответственно асимптотическая или экспоненциальная устойчивость интегрального многообразия .

Подставим вместо  выражение, полученное из (1.4), . Тогда получим

,  			(1.8)

Уравнения (1.7) подбираем так, чтобы они удовлетворяли системе дифференциальных уравнений

(1.9)

где матрицы имеют размерности: – (m(m), – (m(r), – (r(m), – (r(r) и состоят из коэффициентов, которые подбираются из условий асимптотической устойчивости движения.

Рассмотрим более подробно поиск коэффициентов (матриц коэффициентов)  ,  из (1.9), которые подбираются из условий асимптотической устойчивости движения.

Введем обозначения:

(1.10)

Тогда можно записать уравнения (1.9) в виде

,			(1.11)

где в матрице Р на соответствующих местах находятся соответствующие блок-матрицы.

Функцию Ляпунова возьмем в виде

,			(1.12)

где , ; ,  – блок-матрицы соответствующих размерностей.

Распишем подробнее (1.12):

(1.13)

Так как вектора  и матрицы ,  состоят из скалярных функций и , то будут выполняться равенства .

Отсюда следует:

.

Перепишем выражение (1.13) с учетом вышеизложенного:

(1.14)

Будем искать функцию Ляпунова V в виде [5]:

(1.15)

где B,C,D,E,F,G,K,L,M – симметрические матрицы с постоянными коэффициентами. Сравнивая правые части в выражениях (1.12), (1.13), (1.15) для функций V, получим

.		(1.16)

Таким образом, , , , , , , , , , остальные .

Найдем производную . Для этого продифференцируем выражение (1.15). Получим

(1.17)

Подставим в (1.17) вместо  и  выражения из (1.9):

(1.18)

Производная от функции Ляпунова  имеет структуру вида

.			(1.19)

Распишем подробнее (1.19):

(1.20)

Перегруппируем слагаемые в выражении (1.18) к виду (1.20), тогда получаем вид матрицы Н:

(1.21)

Рассмотрим случай:

(1.22)

Тогда матрица Н будет иметь вид

(1.23)

Функцию Ляпунова V и ее производную  можно записать еще так:

,

,

где

(1.24)

По теореме Ляпунова об асимптотической устойчивости, будем добиваться положительной определенности функции  и отрицательной определенности функции . Это эквивалентно требованию положительной определенности матрицы  и отрицательной определенности матрицы .

1. Положительная определенность матрицы :

главные миноры матрицы  удовлетворяют условию

,	.	(1.25)

2. Отрицательная определенность матрицы :

главные миноры матрицы  удовлетворяют условию

,		i – нечетное, ,

,		j – четное,   .   (1.26)

Таким образом, мы будем иметь  условий (1.25), (1.26) типа неравенств, наложенных на искомые коэффициенты матриц , ,  и на коэффициенты матриц B,C,D,E,F,G,K,L,M.

В общем случае условий (1.25), (1.26) недостаточно для однозначного нахождения коэффициенты матриц . Поэтому при решении конкретных задач используется произвол при выборе постоянных коэффициентов матриц B,C,D,E,F,G,K,L,M, а также дополнительные условия задачи.

2. Исследование условий асимптотической устойчивости движения трехзвенного управляемого электромеханического манипулятора

Найдем коэффициенты матриц , обеспечивающих асимптотическую устойчивость движения, при попадании схвата трехзвенного электромеханического манипулятора из произвольной точки  рабочей зоны, полуплоскость левее прямой x = 6, в точку , минуя препятствие, которое ограничено замкнутой кривой : . К тому же потребуем, чтобы схват манипулятора во время движения был параллелен оси  (см. рисунок).

Связи, голономные и неголономные, накладываемые на движения манипулятора, имеют вид [6]:

(2.1)

где координаты схвата x и y, используя кинематику, выражаются

через обобщенные координаты :

.

Уравнения (1.8) примут вид

(2.2)

Уравнения (1.9) примут вид

(2.3)

Обозначим вектора   и матрица A

(2.4)

Тогда можно записать .

Будем искать функцию Ляпунова  в виде (1.15):

(2.5)

где, ; b, c, d, e, f, g – постоянные коэффициенты, , ,  – матрицы с постоянными коэффициентами, причем , ,.

В уравнении (1.12)  матрица R будет иметь вид

или                                  .                                    (2.6)

Найдем производную . Для этого продифференцируем выражение (2.5). Получим

(2.7)

Подставим в (2.7) вместо  и  выражения из (2.3). Производная от функции Ляпунова  имеет структуру вида , где из (1.21) мы получаем вид матрицы Н:

(2.8)

Здесь , , , ,, , .

Рассмотрим случай

(2.9)

Тогда матрица Н будет иметь вид

или                                 .                                (2.10)

Функцию Ляпунова  и ее производную  можно записать еще так:

,

,

где

,                    (2.11)

где имеет вид

По теореме Ляпунова об асимптотической устойчивости, будем добиваться положительной определенности функции  и отрицательной определенности функции . Это эквивалентно требованию положительной определенности матрицы  и отрицательной определенности матрицы . Так как  и , то будем добиваться положительной и отрицательной определенности квадратичных форм  и , имеющих вид (2.11) и содержащих коэффициенты

.

1. Для положительной определенности квадратичной формы  и отрицательной определенности квадратичной формы  необходима положительная и отрицательная определенность матриц   и . Из этих условий следует:

и	   		(2.12)

2. Для положительной определенности квадратичной формы  и отрицательной определенности квадратичной формы , необходима положительная и отрицательная определенность матриц   и . Из этих условий следует:

и	               (2.13)

Найдем частное решение задачи поиска коэффициентов , обеспечивающих асимптотическую устойчивость заданного движения манипулятора.

Возьмем коэффициенты b, c, d, e, f, g:

b = 4,  c = 1,  d = 1,  e = 2,  f =1,   g =2.		(2.14)

Матрица  будет иметь вид

Условия положительной определенности матрицы  в (2.12) выполняются.

Матрица  будет иметь вид

.

Условия отрицательной определенности матрицы :

, , , .

Пусть 	,	,	.      (2.15)

Тогда                .

Условия отрицательной определенности матрицы  в (2.12) выполняются.

Пусть: , ,,, , ,

, , .                  (2.16)

Матрица  будет иметь вид  .

Условия положительной определенности матрицы  в (2.13) выполняются.

Матрица  будет иметь вид

.

Пусть , , , , ,

, ,  .                      (2.17)

Условия отрицательной определенности матрицы  в (2.13) выполняются.

Таким образом, мы нашли все искомые коэффициенты , , , при помощи которых будет обеспечиваться асимптотическая устойчивость заданного движения (2.1) трехзвенного электромеханического манипулятора. В результате матрица коэффициентов  из (2.4) примет вид

(2.18)

Библиографический список

1.	Чиликин М.В. Теория автоматизированного электропривода / М.В.Чиликин, В.И.Ключев, А.С.Сандлер. М.: Энергия, 1979.

2.	Соколов А.В. Об управлении движением электромеханического манипулятора / А.В.Соколов // Проблемы механики и управления: межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 2003. Вып. 35. С.136–151.

3.	Мухарлямов Р.Г. Математическое моделирование динамики несвободных механических систем / Р.Г.Мухарлямов // Вестн. РУДН. Сер. Прикладн. матем. и информ. 1996. № 1. С.31–37.

4.	Мухарлямов Р.Г. О построении множества систем дифференциальных уравнений устойчивого движения по интегральному многообразию / Р.Г.Мухарлямов // Дифференц. уравнения. 1969. Т.5, № 4. С.688–699.

5.	Программное движение механических систем / под ред. А.С.Галиуллина. М., 1971. 158 с.

6.	Соколов А.В. Управление программным движением многозвенного манипулятора / А.В.Соколов // Проблемы механики и процессов управления: межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 2002. Вып. 34. С.6–93.

7.	Черноусько Ф.Л. Манипуляционные роботы: динамика, управление, оптимизация / Ф.Л.Черноусько, Н.Н.Болотник, В.Г.Градецкий. М.: Наука, 1989. 368 с.

# Footnotes

© Соколов А. В., 2009